皖南医学院2021年中央财政设备购置项目（六）

招 标 文 件

招标编号：2021HY-C640893

招 标 人：皖南医学院

代理机构：安徽寰亚国际招标有限公司

编制时间：二○二一年八月

目  录

第一章 招标公告	- 1 -

第二章 投标人须知前附表	- 4 -

第三章 采购需求	- 10 -

第四章 评标办法	- 20 -

第五章 投标人须知	- 25 -

第六章 采购合同	- 35 -

第七章 投标文件格式	- 40 -

## 第一章 招标公告

项目概况

皖南医学院2021年中央财政设备购置项目（六）招标项目的潜在投标人应在寰亚新点电子交易平台网站获取招标文件，并于2021年8月27日10时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、招标项目名称及内容：

1、项目编号：2021HY-C640893

2、项目名称：皖南医学院2021年中央财政设备购置项目（六）；

3、预算金额：223.1万元；

4、最高限价：223.1万元；

5、采购需求：本项目共一个包，具体详见招标文件；

| 序号 | 通用名称 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梯度PCR仪 | 1 | 台 | 进口设备 |
| 2 | 台式冷冻离心机 | 1 | 台 | 进口设备 |
| 3 | 立式冰柜 | 2 | 台 |  |
| 4 | 制冰机 | 1 | 台 |  |
| 5 | ▲全能型成像系统 | 1 | 台 | 进口设备 |
| 6 | 台式扫描电镜 | 1 | 台 | 进口设备 |

注:标注"▲"的产品为核心产品

6、合同履行期限：合同签订后90日历天内完成供货、安装、调试及培训

7、本项目不接受联合体投标 ；

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；“供应商应当具备下列条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。”

2.本项目的特定资格要求：

2.1 供应商须具有有效的营业执照；

2.2 本项目采用资格后审，不接受联合体投标；

2.3 投标供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

④供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

⑤供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

三、获取招标文件：

1、获取时间：2021年8月6日至2021年8月13日，每天上午9:00至12:00，下午14:30至17:00

2、获取地点：登录寰亚新点电子交易平台网上获取

3、获取文件的方式：

（1）潜在投标人须登录 “寰亚新点电子交易平台(http://jypt.ahhyzb.com.cn:8080)”获取招标文件。首次登录须办理注册手续，企业完成注册并审核通过后即可参加招标采购活动。

（2）已注册完成的潜在供应商可登录“寰亚新点电子交易系统”，选中拟参加的项目后，下载文件及相关附件（含澄清、答疑及补充通知等文件）。

本项目的招标采购文件及其他资料（含澄清、答疑及相关补充文件）通过相关网站及寰亚新点电子交易系统发布，采购人/代理机构不再另行通知，供应商应及时关注、查阅上述相关内容，否则责任自负。

（3）如需开具发票，开票所需的财务信息，以投标人注册登记时填报的信息为准，需确保注册的信息真实有效。

4、售价：招标文件售价0元整。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间、开标时间：2021年8月27日10时00分（北京时间）

2、开标地点：芜湖市国家广告产业园B区1604室

五、公告期限 ：本项目公告期限为不少于5个工作日。

六、其他补充事宜：本项目招标公告在安徽省政府采购网http://www.ccgp-anhui.gov.cn/；皖南医学院官网https://www.wnmc.edu.cn/；寰亚新点电子交易系统:http://jypt.ahhyzb.com.cn:8080”网站发布。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

- 采购人信息

名    称：皖南医学院

联系电话：0553-3932052

地    址：芜湖市弋江区文昌西路22号

2、采购代理机构信息

名    称：安徽寰亚国际招标有限公司

联系电话：0551-65318929或65320549或62631311转6622

电子邮箱：dept1@ahhyzb.com.cn

地    址：合肥市蜀山区湖光路与雪霁路交口蜀山跨境电商大厦B座20F

3、项目联系方式

项目联系人：沈工

# 电　   话：0551-65318929或65320549或62631311转6622

（电话咨询时间：工作日上午8:30至12:00，下午14:00至17:30）

皖南医学院

安徽寰亚国际招标有限公司

2021年8月6日

## 第二章 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 皖南医学院2021年中央财政设备购置项目（六） |
| 2 | 招标人 | 皖南医学院 |
| 3 | 招标代理机构 | 安徽寰亚国际招标有限公司 |
| 4 | 资金来源 | 财政资金 |
| 5 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 6 | 标段划分 | 本项目共分一个包 |
| 7 | 投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 8 | 投标人信誉要求 | 投标单位必须有良好的社会信誉 |
| 9 | 资格审查方式 | □资格预审 √资格后审 |
| 10 | 是否接受联合体投标 | □接受 √不接受 |
| 11 | 投标预备会 | √不召开 □召开 |
| 12 | 勘察现场 | √自行勘察 |
| 13 | 投标人提出问题、要求澄清招标文件的截止时间及方式 | 投标人应在招标文件发出之日起7个工作日内（以原件送达时间为准）,将质疑函加盖公章后的纸质原件递交到代理机构，同时在寰亚新点电子交易平台系统内（我的项目-项目流程-异议-新增异议）上传word可编辑版和盖章原件扫描PDF版。 |
| 14 | 采购人或代理机构书面澄清的时间 | 收到质疑函后7个工作日内作出答复 |
| 15 | 采购人或代理机构主动修改招标文件时间 | 在2021年8月11日17时前发布在招标公告发布网站和寰亚新点电子交易平台，投标人应自行查看。当投标截止时间不足15日，招标人对招标文件进行澄清或修改；如果投标人认为澄清或修改的内容会影响投标文件的编制，应该在澄清或修改（书面/电子邮件/网站）发布后24小时内书面提出延迟投标截止时间要求。注意：如果所有投标人均未要求延迟投标截止时间的，则招标人或招标代理机构认为对招标文件澄清或修改不影响投标人编制投标文件。 |
| 16 | 转包 | 本项目不得转包。 |
| 17 | 偏离 | 详见招标文件 |
| 18 | 投标有效期 | 120日历天（从投标截止之日算起） |
| 19 | 投标保证金 | 本项目不采用 |
| 20 | 是否允许递交备选 投标方案 | √不允许 □允许 |
| 21 | 投标文件份数 | 1 份正本， 4 份副本。壹份带有公章的正本扫描件电子PDF文件 (上传至“投标人系统界面-我的项目-项目流程-上传投标文件-投标文件”端口) ；投标文件电子文件须于纸质版投标文件完全一致。未按以上要求提交投标文件的投标单位将被否决投标。 |
| 22 | 签字或盖章要求 | 1、符合第七章投标文件格式要求（部分材料要求加盖投标人红章的，从其规定）； 2、投标文件格式中需要委托代理人签字的，在投标文件中须同时提交授权委托书。投标文件授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合本文件要求。 投标文件外封包的封口处须密封并加盖投标人公章。 |
| 23 | 装订要求 | 不得采用活页夹装订，需采购胶装装订，否则按废标处理。投标人可以将投标文件正本和所有副本分开封装,也可以将正本和副本全部密封在一个封袋中，标书上应注明“正本”、“副本”。 |
| 24 | 投标文件密封袋标识 | 封套上应写明： 1、项目名称： 2、项目编号： 3、投标人名称： ； 4、 年 月 日 时 分（北京时间）前不得开启。（同开标时间） |
| 25 | 投标截止时间及开标时间 | 2021年8月27日10时00分（北京时间）。 |
| 26 | 投标文件递交及开标地点 | 投标文件递交地点：芜湖市国家广告产业园B区1604室 开标地点：同投标文件递交地点。 投标单位如果在投标截止时间前需要放弃投标的，在寰亚新点系统内（我的项目-项目流程-弃标）上传盖章的弃标函扫描件提出弃标。 |
| 27 | 评标方法及标准 | 综合评分法 |
| 28 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成:5人，评标专家确定方式:随机抽取 |
| 29 | 是否授权评标委员会确定中标人 | √是 □否 |
| 30 | 履约保证金 | 按中标价的5%计算，中标人须在签订合同前提交至采购人指定账户: 开户名称：皖南医学院 开户银行：安徽省芜湖市建行中山路支行 银行账号：34001672208050139762 |
| 31 | 供货安装地点 | 免费送货至采购人指定地点 |
| 32 | 供货时间 | 合同签订后90日历天内。 |
| 33 | 付款方式 | 设备安装并验收合格后，以银行转账方式支付合同价全款,中标单位需向甲方开具全额税务发票 |
| 34 | 质保期 | 自验收合格之日起 12 月，更换后的零部件质保期从更换之日起计算 |
| 35 | 代理服务费 | 中标金额在100万元以下的，按照计价格[2002]1980号文件的标准计收；中标金额在100万元及以上的，按照计价格[2002]1980号文件的标准*75%计收，专家评审费以实际发生金额为准，由中标人在领取中标通知书前支付给招标代理机构。 |
| 36 | 最高限价 | 人民币223.1万元。投标人报价不得高于最高限价，否则其投标将会被否决。 |
| 37 | 开标注意事项 | 1.开标前未在寰亚新点交易系统内获取相应包段文件的投标单位，评标委员会将否决其投标文件。 2.本项目需要投标单位授权委托人携带纸质投标文件到现场开标，考虑到场地因素，每家投标单位只允许两名工作人员（授权委托人和技术人员）参加开标会。 |
| 38 | 其他要求 | 1、投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容（包括说明、格式、条款和技术要求）。由于对招标文件的理解发生误差，以及没有按招标文件要求提供全部资料或递交没有实质性响应招标文件的投标文件，而造成投标失误，将由投标人承担其风险。 2、投标人在获取招标文件后，应仔细阅读招标文件的采购清单、参数等各项条款，如有疑问应在招标文件规定时间前向招标人或招标代理机构提出，如到期未提出的，将被视为认可招标文件的所有内容，招标人或招标代理机构将不再接受投标人针对招标文件条款提出的任何疑问。 3、中标人在签订合同前需提交所投产品生产厂家或安徽地区代理商的授权书。如在规定时间内未提交相关授权，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金，且原中标人需赔偿招标人的相关经济损失。 |
| 39 | 备注一 | 1、不良信用记录查询渠道如下（信用中国或国家企业信用信息公示系统）： 在推荐中标候选供应商之前，评标委员会须对拟推荐为中标候选供应商的投标供应商进行查询。如存在投标供应商资格规定的不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商。 2、联合体供应商，联合体任何一方存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 40 | 备注二 | 1、投标人如对本项目答疑、开标、评标等时间安排存在异议，请在招标文件规定时间前提出，否则视同投标人默认本招标文件规定的所有时间安排，并视同投标人已与招标人达成认可所有时间安排的协议。事后招标人将不再接受任何对招标时间安排的质疑和投诉。 2、本项目在客观因素情况下，有可能会在投标截止时间前在招标公告发布网站随时发布补遗答疑澄清等材料，请投标人自行查阅，招标代理机构及招标人不承担投标人未及时获知有关信息的责任。 |
| 41 | 备注三 | 依据财政部工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定：对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加本次采购活动的中小企业应当在投标文件中提供有效的《中小企业声明函》，并对其真实性负责。根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》，不重复享受政策。 根据财政部 民政部《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供141号文规定的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，凡联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 如属于最新一期《节能产品政府采购清单》中政府强制采购的节能产品，则投标供应商所投产品须为最新一期《节能产品政府采购清单》内所列产品； 3、商品包装遵照《商品包装政府采购需要标准（试行）》、《快递包装采购需要标准（试行）》包装要求执行。 |
| 42 | 招标文件的解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释、互为说明，如有不明确或不一致，货物质量以第三章技术标准和要求为准；构成合同组成内容的，以合同文件约定内容为准；投标文件评审标准以第四章评审细则为准；投标文件内容以第七章投标文件格式为准（不包括详细评审内容）。同一文件就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间不一致的，以形成时间在后者为准；按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标人或其委托的招标代理机构负责解释。 |
| 43 | 投标文件内容不一致的确认 | 投标文件中的内容与开标一览表不一致的，以开标一览表为准；小写数字与大写数字不一致的，以大写数字为准；总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价（但单价金额小数点有明显错误的除外）；单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，对单价予以修正；当各子目的合价累计不等于总价时，以各子目合价累计数为准修正总价；其他内容不一致的，以不利于投标人的解释为准。本招标文件中招标人与采购人为相同含义。 |
| 44 | 关于投标文件盖章的说明 | 投标专用章、业务专用章等效力规定： 招标文件中明确要求加盖公章的，供应商必须加盖供应商公章。在有授权文件(原件封装在投标文件内)表明投标专用章、业务专用章等法律效力等同于供应商公章的情况下，可以加盖投标专用章或业务专用章，否则将导致响应无效。 |
| 45 | 质疑须知 | 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规,现将质疑提起的条件及不予受理的情形告知如下: (一)质疑应以书面形式实名提出,书面质疑材料应当包括以下内容: 1、质疑人的名称、地址、有效联系方式; 2、项目名称、项目编号、包别号(如有); 3、被质疑人名称; 4、具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料; 5、明确的请求及主张; 6、提起质疑的日期。 质疑人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人或其委托代理人(需有委托授权书)签字并加盖公章。质疑人需要修改、补充质疑材料的,应当在质疑期内提交修改或补充材料。 (二)有下列情形之一的,不予受理: 1、提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商; 2、提起质疑的时间超过规定时限的; 3、质疑材料不完整的; 4、质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的; 5、对其他供应商的投标文件详细内容质疑,无法提供合法来源渠道的; 6、质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。 （三）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的所有质疑，并按照本条款（一）规定内容提出，否则不予受理。 |

## 第三章 采购需求

前注：

1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；

2、为有助于投标供应商选择投标产品，若项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标供应商可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他产品；

3、投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担；如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

4、下列采购需求中：如属于最新一期《节能产品政府采购清单》中政府强制采购的节能产品，则投标供应商所投产品须为最新一期《节能产品政府采购清单》内所列产品；

5、单一产品采购项目中，提供同一品牌产品的不同供应商参加同一包别下投标的，以一家供应商计算有效供应商数量。非单一产品采购项目中，提供标注▲的产品均为同一品牌的不同供应商参加同一包别下投标的，以一家供应商计算有效供应商数量；

## 6 、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标供应商须知前附表”中约定方式联系代理机构，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，投标供应商对招标文件、采购过程、中标结果的质疑，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

| 序号 | 通用名称 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梯度PCR仪 | 1 | 台 | 进口设备 |
| 2 | 台式冷冻离心机 | 1 | 台 | 进口设备 |
| 3 | 立式冰柜 | 2 | 台 |  |
| 4 | 制冰机 | 1 | 台 |  |
| 5 | ▲全能型成像系统 | 1 | 台 | 进口设备 |
| 6 | 台式扫描电镜 | 1 | 台 | 进口设备 |

注:标注"▲"的产品为核心产品

梯度PCR仪

1、主机：8.5英寸及以上高分辨率超大彩色液晶显示屏，可选择图形编程、文字编程或自动编程，自身可存储至少800个反应程序，此外可使用U盘扩展内存。

★2、半导体加热制冷方式，采用蜂巢式设计模块（投标文件提供证明材料）。

3、散热方式：合金蜂窝基座，双风扇循环风道，优化前置出风。

4、温度范围：0 -100℃。

5、温控准确度：±0.2℃。

6、温控均一性：±0.4℃（90℃10秒内达到）。

7、最大升降温速率：96孔模块4.8℃/秒，2x48孔模块4℃/秒。

★8、拥有动态温度梯度功能：八温区温度梯度；梯度温控范围：30-100℃；梯度温差范围：1-24℃；梯度温度孵育时间：相同（投标文件提供证明材料）。

9、反应模块：2x48孔快速梯度模块。

★10、具有可更换的反应模块，包括96孔单槽梯度模块、48/48孔双槽梯度模块、384孔单槽梯度模块、96孔定量PCR梯度模块、384孔定量PCR梯度模块等（投标文件提供证明材料）。

★11、可以升级为六通道荧光定量PCR仪（投标文件提供证明材料）。

12、带有程序自动编写功能，输入退火温度和扩增片断长度等信息可自动生成扩增程序。

13、接口：5个 USB A型接口，1个USB B型接口，可外接鼠标控制。

14、配置：48/48x0.2 ml双槽梯度模块。

台式冷冻离心机

1、温度范围：-10°C-40°C 。

2、具备快速制冷功能，可迅速降温至设定温度。从室温（21°C）降至4°C仅需8分钟。

3、快速锁定技术，可快速、轻松地开关转子盖。

4、具有紧急开盖功能，适用断电等突发实验事故。

5、在全速运行状态下仍能确保将样品温度控制在4°C，从而更大限度地保护样品，同时实现更高效的分离结果。

6、在24×1.5/2ml转子以及10×5ml转子运行时最高转速≥15060rpm，最大相对离心力≥ 21，300g。

7、转子在最大承载时，加速至最高转速的时间≤15s，最高转速减速至0的时间≤15秒。

8、离心时间：可设定10秒至9小时59分钟，或连续运行。

9、具备定速记时功能，可在达到设定转速后才开始倒数计时。

10、高效压缩机控制，提供 ECO 自动待机功能，优化制冷性能，延长压缩机使用寿命。高效压缩机技术，可有效减少运行振动。

11、运行结束计时功能，可以查看离心结束的时间，方便判断是否需要再次离心。

12、单独的瞬时离心按键，无需长按，一按即启动，便于快速离心，软刹车功能，防止重悬，提高回收率。

13、单独的 rpm（转速）/ rcf（相对离心力）转换按键，便于操作。

14、铝制转子，耐化学腐蚀。转子可在 121°C 高温高压灭菌20分钟，杜绝污染。

15、在最高转速时，噪音也非常低，不高于54dB（A）。

16、内置冷凝水槽，避免腔体内冷凝水积聚，防止腐蚀。

17、 配置：冷冻离心机主机1台，含气密性转子盖的24×1.5ml角转子。

立式冰柜

1、微电脑控制，控温精度1°C，大屏幕LED显示，观察方便。

2、容积：≥260L。

3、显示：采用微电脑处理控制系统，数字显示箱内温度。速冻按键可实现快速降温。

4、设定温度在-10℃～-25℃范围内调节，箱内温度均匀度误差小于3°C。

5、多种故障报警（高温报警、低温报警、传感器报警）； 两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）。

6、 配备脚轮，灵活，可移动。

7、门体挂锁设计，方便用户更换挂锁，避免通用门锁，保证存储物品安全。

8、控制：监控模块实现箱内温度数值实时取值，保证箱内温度与显示温度一致。

9、密封：高密度超厚保温层，可拆卸式密封条，保温效果更好。

10、材料：机器箱壳采用冷轧钢板；内胆采用PS板吸附材质，有效防菌，并便于用户使用中对内部清洁。

11、抽屉：7个抽屉设计，便于用户分开存储不同类型的物品，防止保存物品交叉影响。

12、内部采用搁架式蒸发器设计，保证箱内降温速度和温度均匀性。

制冰机

1.制冰量(kg/24h):50

2.储冰量(kg):15

3.输入功率(w):380

4. 冷凝方式: 风冷

5.进水方式: 自来水自动进水

6.箱体外壳: 不锈钢

7.冰形: 不规则的细小颗粒雪花碎冰

8.压缩机/制冰剂: 进口无氟/134a

9.机器外形尺寸(mm): 400×543×720

10.净重(kg):80

全能型成像系统

1、用途：采集蛋白凝胶、核酸凝胶、印迹膜等的数字图像，并对获得的图像进行数据分析。

2、功能涵盖：化学发光、荧光成像、免染成像、光密度成像等。

★3、检测器：超冷CCD检测器，分辨率600万像素（投标文件提供证明材料）。

4、12英寸触摸屏控制，支持多点触控功能。

★5、光电转化率：425nm处绝对Q/E值70％，绝对Q/E峰值75%（投标文件提供证明材料）。

6、CCD暗电流：0.002 e/p/s。

7、CCD读出噪音：6 e-rms，提供弱光成像所需。

8、自动优化曝光功能：使用f/0.95快速对焦镜头，提高进光量的同时完成自动聚焦。

9、16bit数据采集（65536灰度级），动力学范围>4OD。

10、智能样品托盘设计：化学发光/紫外/免染样品盘、白光样品盘、蓝光样品盘；系统自动识别插入的样品盘类型并自动选择成像功能。

11、光源：反射白光、透射紫外、透射白光、透射蓝光、多色荧光（可升级）。

★12、可升级多色荧光光源：3色RGB、远红外、近红外；共5个荧光通道（投标文件提供证明材料）。

13、滤光片转轮位置：8位（5色荧光、标准滤光片、平场校正、化学发光）。

★14、最大成像面积16x21cm（投标文件提供证明材料）。

15、UV防护板：方便直接用紫外平台进行样品肉眼观察或切胶。

16、曝光模式：自动模式、手动模式、累积曝光模式、化学发光预览模式。

17、累积曝光多次成像：可以在很长曝光时间内多次成像，且每次成像的曝光时间可以累积，从而避免反复曝光，用户可挑选最满意的图像保存

18、免染成像功能：可以实现样品蛋白质条带电泳结束之后直接成像，无需固定、染色和脱色。提供3篇以上公开发表SCI文献作为证明。

19、主机内置电脑硬盘：120G

20、软件功能

20.1、自动条带检测、自动分子量测算、自动条带浓度测算、相对含量百分数分析、绝对浓度/密度计算、多幅图像合并显示并分析、显示过饱和像素保证精确定量、12种预设染料颜色标记显示及输出、添加各种格式的文字注释

20.2、可通过USB及局域网输出原始格式数据及图片；图像输出格式：tif、bmp、png、jpg、mscn；数据输出方式：剪贴板输出、数据库输出、Excel表格式输出、PDF输出

20.3、支持多用户操作，各用户可分别设置用户名及密码，以保护数据安全

20.4、系统管理员功能，可定义其他用户操作权限，符合FDA对电子签名要求

20.5、软件可自由安装于多台电脑同时分析；软件免费升级

20.6、中文版、英文版软件自由切换，配有软件操作指南flash

台式扫描电镜

1、用途：该设备主要用于表征高分子材料、金属材料、非金属材料、功能材料等的微观形貌，可广泛用于化工、功能材料、纳米材料、新能源材料、催化材料、生物医学等各个领域。

★2、分辨率：≤5nm（投标文件提供证明材料）。

3、放大倍率：20x~150000x。

★4、加速电压：1kV-30kV（投标文件提供证明材料）

5、电子光学系统

5.1、灯丝：预对中钨灯丝，用户可自行更换。

5.2、偏压系统：自动偏压方式。

6、检测器及成像系统

6.1、高真空二次电子检测器。

6.2、高灵敏四分割背散射电子检测器。

6.3、顶部CCD相机。

6.4、成像模式：可同时得到二次电子像和背散射电子像，两种图像混合

6.5、显示模式：不低于5120x3840。

6.6、图像格式：BMP，JPEG，PNG，TIFF。

7、样品室和样品台

7.1.、最大样品尺寸：80mm（直径），50mm（高度）。

★7.2、五轴全自动马达驱动，具有彩色外界图片导航功能。在导航画面双击后自动移动到观察位置（投标文件提供证明材料）。

★7.3、行程：X/Y/Z轴：40mm，R：360°，T：-45~90°（投标文件提供证明材料）。

7.4、定位功能：通过保存的图片记录该位置的XY坐标信息。选中保存的图片即可一键还原到原来的位置，并同时还原当时的观察条件。

7.5.、非接触报警装置：通过输入的样品尺寸数据，自动避免样品台的危险操作。

8、真空系统

8.1、具备高真空和低真空模式，全自动切换。

8.2、高真空：优于2x10-3Pa。

8.3、涡轮分子泵、机械泵各一套。

9、离子溅射仪

9.1、样品仓尺寸：Φ120mmx65mm。

9.2、靶材：Au。

9.3、样品台尺寸：Φ50mm。

10、冷冻样品台

10.1、适用于含水样品直接观察。

10.2、最低温度：-20℃。

10.3、温度稳定性：±0.5 °C

10.4、可同时显示设定温度和实际温度

11.、配置要求：电镜主机一套，包括高真空和低真空系统、高真空二次电子和背散射电子检测器、CCD导航相机、五轴全自动马达台、涡轮分子泵和机械泵、电脑和显示器、预对中钨灯丝10根、样品台及制样工具；离子溅射仪；冷冻样品台。

## 第四章 评标办法

评标办法前附表（一）

初步评审表

| 序号 | 内容 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资 格 评 审 标 准 | 营业执照 | 查验有效证件副本复印件或影印件 |
|  |  | 符合《政府采购法》第二十二条规定的承诺书 | 格式须符合招标文件要求 |
|  |  | 无不良信用记录 | 格式须符合招标文件要求 |
| 2 | 符 合 性 评 审 标 准 | 投标人名称 | 与有效的营业执照一致 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 符合投标人须知前附表要求 |
|  |  | 投标文件份数 | 符合投标人须知前附表要求 |
|  |  | 投标文件装订、格式 | 不得采用活页装订，符合招标文件要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，且不得高于最高投标限价 |
|  |  | 供货时间、质保期 | 符合投标人须知前附表要求 |
|  |  | 投标保证金 | 保证金金额符合投标人须知前附表要求 |
|  |  | 所投产品种类、数量 | 须实质性响应招标文件需求，不得有缺漏项 |
|  |  | 其他 | 招标文件规定的其他实质性要求 |
| 1、以上内容由评标委员会按照评审标准逐项进行评审，判断响应情况，实质性响应的应评为通过，否则应评为不通过；有任何一项未通过的，投标文件将被否决。 2、以上审查材料如因年检或升级等客观原因导致无法在评标时提交的，投标人可以出具公证件或相关行政主管部门出具的书面证明材料，公证件或证明材料必须注明证书主要内容。 3、投标人所有资料均须在投标截止时间前提交，逾期不予接收。 |

评标办法前附表（二）

| 类别 | 评分内容 | 指标描述 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分 （50分） | 所投产品技术参数及要求响应情况 | 根据第三章采购需求中的全部技术参数及要求的响应情况进行综合打分，所投产品全部参数及要求完全满足招标文件的，得基础分50分： 1、如所投产品技术参数及要求不满足招标文件中任意标注“★”的条款要求，视为不响应招标文件要求，按废标处理； 2、如所投产品技术参数及要求不满足招标文件中未标注“★”的条款要求，每一项负偏离扣2分，扣完为止。 注：带“★”参数应附制造商公开发布的印刷资料或技术白皮书或产品检验报告证明，并在技术规格偏离（响应）表中注明准确页码，如因未标注页码或页码不准确而导致的扣分及其他后果，由投标人自行承担。 | 0-50分 |
| 资信分 （20分） | 售后服务方案 | 根据售后服务内容、形式，含培训方案、免费维修时间、解决质量与操作问题的响应时间等方案情况，由评标委员会进行综合评分，优的得5分，良的得3-4分，一般的得1-2分，较差或未提供的不得分。 | 0-5分 |
|  | 供货安装调试及技术培训方案 | 根据投标供应商所提供的供货安装调试及技术培训方案，由评标委员会按下列要求进行综合评分,优的得5分，良的得3-4分，一般的得1-2分，较差或未提供的不得分。 1、设备的安装、调试、试运行、人员培训、维保方案合理可行性； 2、安装质量保证及质量控制方案的科学可行性； 3、运行调试、验收方案的科学可行性； 4、技术资料交付承诺的完整性。 | 0-5分 |
|  | 质保期 | 质保期在满足招标文件要求的基础上，每增加1年加2分（不足1年不加分），满分4分。 | 0-4分 |
|  | 所投产品业绩 | 投标供应商自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有采购需求中任意标注▲的产品供货及安装项目业绩的，每个业绩得2分，满分6分。 注：1、项目业绩中的产品品牌须与所投标注▲的产品一致，否则该业绩不予认可； 2、投标文件中业绩合同及验收合格的证明文件扫描件或影印件，如合同中无法体现产品品牌，须另附业主盖章的证明文件。 3、产品业绩不限定合同主体。 | 0-6分 |
| 价格分 （30分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）× 30 ％×100 |

一、评标办法

1、评标方法：综合评分法。

2、评标原则：评委会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

3、评标程序：评标委员会按照初步评审、技术评分、投标报价评分的程序进行评标，通过初步评审的投标人，方能进入技术评分和投标报价评分环节。

3.1 初步评审：初步评审包括资格评审和符合性评审；

3.1.1 资格评审标准：详见初步评审表；

3.1.2 符合性评审标准：详见初步评审表；

3.2 技术评分

3.2.1 技术评分标准：详见技术评分表；

3.3 投标报价评分

3.3.1 投标报价评分标准：详见投标报价评分表；

4、投标人综合得分：按下列公式确定。

投标人综合得分=技术得分+投标报价得分。其中技术得分为各评标委员会成员对每家投标人的技术所评分值的算术平均值。评分结果保留到小数点后两位，第三位四舍五入。

5、中标候选人推荐：评标委员会依据投标人综合得分由高到低的顺序，向招标人推荐前1-3名为中标候选人。如果出现得分相同者，则由技术得分较高的投标人排名靠前，如技术得分仍相同，则报价较低的排名靠前，如报价仍相同，则由采购人代表通过现场随机抽取的方式确定中标候选人排名顺序。

6、计算错误的修正

6.1若报价金额的大写与小写之间有出入，则以大写金额为准。若投标人投标文件中报价与开标一览表之间有出入，以开标一览表为准。

6.2 如果投标报价中单价与数量的乘积与总价有出入，则以单价为准，修正总价。

6.3 若投标人拒绝上述修正，其投标将被否决。

6.4按照上述规定进行修正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认后即为该投标人的最终投标报价，该报价作为投标报价评分的依据。

- 评标委员会

7、评标委员会组成：招标人委托招标代理机构在开标前负责组织5人组成的评标委员会（以下简称评委会），负责本项目的评标工作。

8、评委会的评标

8.1评标专家应对投标人的投标文件进行独立评审。评标专家对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则进行票决，确定该项指标是否通过。符合评审指标通过标准的，为有效投标。

8.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8.3 评委会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作书面记录。

8.4 评标后，评委会应写出评标报告并签字。评标报告是评委会全体专家的原始评标记录和评标结果编写的报告，评委会全体成员及监督员（如有）均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

三、纪律要求

9、评标纪律：评委会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

10、保密要求：在评标过程中，评委及评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

11、解释权：本评标办法的解释权属于采购人与代理机构。

四、其他

12、废标处理

12.1在招标采购中，出现下列情形之一的，招标人有权宣布本项目废标：

12.1.1递交投标文件的投标人不足3家或实质性响应的投标人不足3家的；

12.1.2投标人的报价均超过控制价，招标人不能支付的；

12.1.3出现影响招标公正的违法、违规行为的；

12.1.4因重大变故，招标任务取消的。

废标后，招标代理机构会把废标理由通知所有投标人，并组织重新（二次）招标。

13、转为其他方式继续进行的情形

13.1 因12.1.1款原因而导致废标的，在本项目（标段）投标人签字认可的情况下，评委会可以视情况现场将招标方式转变为竞争性谈判或单一来源采购，但投标人有下列情形之一的，不得参加谈判：

13.1.1购买招标文件后放弃参加投标的；

13.1.2未经招标人允许，离开开标现场通知不上的；

13.1.3不符合招标文件列明的投标人资格条件的；

13.1.4开标前未按规定交纳投标保证金且在招标方式变更后，仍未在评委会规定时间前交纳投标保证金的；

13.1.5有影响招标公正的违法、违规行为造成废标的；

13.1.6其他不符合法律法规规定的情况。

13.2招标方式变更后，评标办法也随之变为最低评标价法，即在符合初步评审要求，技术参数和售后服务等实质性条款完全符合招标文件的前提下，评委会将按照最终投标报价由底到高的顺序推荐至少1家中标候选单位。招标方式变更后，投标人拥有二次报价的权利。

13.3如项目变更为竞争性谈判或单一来源采购的，原评标委员会成员直接作为谈判小组和单一来源谈判小组成员，负责本项目进行谈判。

## 第五章 投标人须知

### 一、总    则

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次公开招标所述的货物项目采购。

2.有关定义

2.1招投标监督管理部门：系指安徽省招投标相关监督部门。

2.2招标人：系指本次采购项目的业主方。

2.3委托人：系指本次采购项目的委托方。

2.4招标代理机构：安徽寰亚国际招标有限公司 。

2.5投标人：系指购买了本招标文件，且已经提交或准备提交本次投标文件的制造商、供应商或服务商。

2.6货物：系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，包括与之相关的备品备件、工具、手册及安装、调试、技术协助、校准、培训、售后服务等。

2.7近X年内：如无明确说明，则指从招标公告发出之日起向前追溯X年。

2.8业绩：系指符合本招标文件规定的合同。

3.投标费用

3.1无论投标结果如何，投标人应自行承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用。

4.合格的投标人

4.1合格的投标人应符合招标文件载明的投标资格。

4.2投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加本项目投标：

4.2.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

4.2.2母公司、全资子公司及其控股公司；

4.2.3参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

4.2.4法律和行政法规规定的其他情形。

5.勘察现场

5.1投标人应自行对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场的方式见投标人须知前附表。

5.2勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。招标人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

5.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.知识产权

6.1投标人须保证，招标人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如因此导致招标人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

6.2投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供相应开技术文档。

7.纪律与保密

7.1投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

7.2投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害招标人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向招标人、评委会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

7.3在确定中标人之前，投标人不得与招标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评委会成员。

7.4在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评委会、招标人和招标代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

7.5由招标人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到招标人的同意，否则不能向任何第三方透露。开标结束后，应招标人要求，投标人应归还所有从招标人处获得的保密资料。

8.联合体投标

8.1除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上供应商可以组成一个联合体投标，以一个投标人的身份投标。

8.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合招标文件规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合。

8.3联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方应当承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交。由同一专业的单位组成的联合体，按照同一资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

8.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交保证金的，对联合体各方均具有约束力。

9.投标品牌

9.1招标文件中提供的参考品牌，是招标人为了方便向投标人更准确、更清楚说明拟采购货物的档次和标准，并无限制性。投标人在投标中若选用替代品牌，应优于或等于参考品牌。

9.2为了鼓励竞争，评委会在必要时将对投标人拟投品牌进行品牌评审。

10.合同标的转让

10.1合同未约定或者未经招标人同意，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

10.2合同约定或者经招标人同意，中标人可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。如果本项目允许分包，招标人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应在投标文件中载明。

10.3中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

11.招标信息的发布

11.1与本次采购活动相关的信息，将按照投标人须知前附表规定的时间和方式发布。

### 二、招标文件

12.招标文件构成

12.1招标文件包括以下部分：

12.1.1第一章：招标公告；

12.1.2第二章：投标人须知前附表；

12.1.3第三章：采购需求；

12.1.4第四章：评标办法；

12.1.5第五章：投标人须知；

12.1.6第六章：采购合同；

12.1.7第七章：投标文件格式；

12.1.8招标代理机构发布的图纸、答疑、补遗、补充通知等。

12.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

12.3 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

12.4投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在投标人须知前附表规定的时间内向招标代理机构提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

13.招标文件的澄清与修改

13.1任何要求澄清招标文件的投标人，均应于投标人须知前附表列明的答疑接受时间前，以书面形式(包括书面文字、电传、传真、电报等，下同)向招标代理机构提出。

13.2招标代理机构对招标文件进行的澄清、更正或更改，将按照投标人须知前附表规定方式及时发布，该内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。投标人应主动查询。招标代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

13.3在投标截止时间前，招标代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在招标公告发布媒体上发布变更公告。在上述情况下，招标代理机构和投标人在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

13.4特殊情况下，招标代理机构发布澄清、更正或更改公告后，投标人无异议的，可不改变投标截止时间和开标时间。

### 三、投标文件的编制

14.投标文件构成与格式

14.1投标文件是对招标文件的实质性响应及承诺文件。

14.2除非注明“投标人可自行制作格式”，投标文件应使用招标文件提供的格式。

14.3除专用术语外，投标文件以及投标人与招标人就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.4除非招标文件另有规定，投标文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

14.5除非招标文件另有规定，投标文件应使用人民币填报所有报价。允许以多种货币报价的，应当按照中国银行在开标日公布的汇率中间价换算成人民币。

14.6投标文件应编制连续页码。投标文件除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，均应按A4规格制作，为节约和环保，建议投标文件双面打印。

14.7电报、电话、传真形式的投标概不接受。

14.8招标代理机构一律不予退还投标人的投标文件。

15.报价

15.1投标人的报价均应包含设备货款，安装费，运费，自产材料费，设备调试运行，人员培训等完成本项目的全部费用。每一项报价均为全费用报价，为签订合同的依据。

15.2投标人应在投标文件中注明拟提供货物的全费用单价明细和全费用总价。

15.3除非招标文件另有规定，每一包只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。

15.4招标人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠可直接计算并体现在各项投标报价的单价中。

15.5除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.投标内容填写及说明

16.1投标文件须对招标文件载明的投标资格、技术、资信、服务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料、证明及数据，将导致投标无效。

16.2投标人应在投标文件中提交招标文件要求的有关证明文件，作为其投标文件的一部分。

16.3投标人应在投标文件中提交招标文件要求的所有货物的合格性以及符合招标文件规定的证明文件（可以是手册、图纸和资料）等，并作为其投标文件的一部分。包括：

16.3.1货物主要性能（内容）的详细描述；

16.3.2保证所投货物正常、安全、连续运行期间所需的所有备品、备件及专用工具的详细清单，该清单内所有备品、备件及专用工具价格须包含在投标总价中。

16.4投标文件应字迹清楚、编排有序、内容齐全、不得涂改或增删。如有错漏处须修改，应在修改处加盖投标人公章。

16.5投标人应对投标文件中所有材料的真实性负责，如发现提供虚假材料，则招标人或招投标监督管理部门应按照法律法规的标准从重处罚。

17.投标保证金

17.1投标前，投标人应向招标人提交投标人须知前附表规定金额的投标保证金，作为投标的一部分。

17.2投标人在开标前可凭银行转账回单到招标人处确认保证金到帐情况并办理保证金收据领取手续

17.3招标人不接收以现金形式递交的投标保证金，投标保证金缴纳单位名称与投标单位名称、退还单位名称必须一致。

17.4投标人的投标保证金将在前附表规定时间内予以退还（不计利息）。

17.5下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

17.5.1投标人在投标有效期内撤回其投标；

17.5.2投标人无正当理由放弃中标资格；

17.5.3中标人在规定期限内未能：

①根据规定签订合同；

②根据规定提供履约保证金；

17.5.4经招投标监督管理部门依法认定的其他违反招投标法律、法规和规章的行为。

18.投标有效期

18.1为保证招标人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同，规定投标有效期。投标有效期期限见投标人须知前附表。

18.2在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

18.3投标有效期从投标截止日起计算。

18.4在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人可以书面形式提出延长投标有效期的要求。投标人以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件的实质性内容，且需要相应地延长投标保证金的有效期。

19.投标文件份数和签署

19.1 投标人宜按照投标人须知前附表的要求准备投标文件，并在封面上注明“正本”和“副本”字样。投标文件的正本与副本如有不一致之处，以正本为准。

19.2 投标文件的正本和所有的副本可采用正本的复印件。依招标文件要求加盖投标人公章。

### 四、投标文件的递交

20.投标文件的密封和标记

20.1投标人可以将投标文件正本和所有副本用单独的信封分开密封,也可以将投标文件正本和副本全部密封在一个信封中，标书上应分别注明“正本”、“副本”；

20.2如果投标文件没有按上述规定密封或加写标记，招标代理机构将不承担投标文件错放或提前开封的责任。

21.投标文件的递交

21.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标人须知前附表指定开标地点。

21.2在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件或者在开标前未支付招标文件费用的投标人，招标代理机构将拒绝接收其投标文件。

22.投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止日期前，并以书面形式通知招标代理机构。在投标截止时间后，投标人不得再要求修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改书或撤回通知书，应按规定进行编制、密封、标记和递交，且在内层信封上标明“修改”或“撤回”字样。

### 五、开标与评标

23.开标

23.1招标代理机构将在投标人须知前附表规定的时间和地点组织公开开标。投标人授权代表应招标文件规定的证件参加并签到。

23.2开标前，招标代理机构将会同招标人、投标人代表等进行投标文件密封完整性查验，并宣布查验结果。

23.3招标代理机构进行唱标、记录等工作。

23.4招标代理机构在唱标时，将当众宣读入围投标人名称、投标价格以及认为合适的其它详细内容。只有在唱出的优惠，评标时才予以考虑。

23.5在评审结束前，未得到招标代理机构允许，投标人授权代表不得离开开标现场。

24.投标文件的澄清、说明或补正

24.1为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

24.2投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

24.3开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以算术修正后的价格为准。调整或修正后的价格与投标报价相比，以价格低的为准。

25.评标（本项目评标以第四章评标办法规定内容为准）

25.1 开标后，评委会将首先审查投标文件是否完整，有无计算上的错误，是否足额提交投标保证金，文件签署是否合格，投标书是否编排有序且符合招标文件要求等。投标文件有下列情况之一者将被视为无效标：

（1）没有出具法定代表人证明或法人授权委托书；

（2）未经法定代表人或其授权代表签署或未加盖投标人公章；

（3）未按规定的格式填写，编排混乱、无序，内容不全或字迹模糊，辨认不清；

（4）存在欺诈行为；

（5）同一项目投标超过一个以上最终报价的；

（6）其他被评委会认定无效的情况。

25.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标是与招标文件的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

25.4 评委会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。

25.5招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代标要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足招标人的需要。

25.6 评委会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

25.7 评委会将按照规定,仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

25.8 评委会在评标时对货物应付的税费不予考虑。

### 六、定标与签订合同

26.定标

26.1评委会将按照综合评分法排出不超过1-3名中标候选人。

26.2如招标人认为有必要，首先对第一中标候选人就投标文件所提供的内容进行相关审查，该审查活动视为本项目采购活动的延续，以书面报告作为最终审查的结果。如果确定第一中标候选人无法履行合同，将按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查，由审查合格的相应中标候选人递补，或重新招标。

26.3原则上把合同授予实质上响应招标文件要求的排名最前的中标候选人。

26.4 最低报价并不是被授予合同的保证。

26.5 凡发现中标候选人有下列行为之一的，其中标无效，并移交招投标监督管理部门依法处理：

26.5.1提供虚假材料谋取中标的；

26.5.2与招标人、其他供应商或者招标代理机构工作人员恶意串通的；

26.5.3向招标人、评审专家、招标代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

26.5.4有法律、法规规定的其他损害招标人利益和社会公共利益情形的；

26.5.5其他违反招投标法律、法规和规章强制性规定的行为。

26.6招标人根据评标委员会推荐的中标候选人情况在招标公告发布媒体及时发布中标结果公告。

27.中标通知书

27.1招标代理机构将以中标通知书形式通知中标人，其投标已被接受。

27.2招标代理机构对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

28.中标服务费

28.1服务费标准：按照投标人须知前附表的规定执行。

28.2如果中标人未按照上条规定交纳中标服务费，视为自动放弃中标资格，投标保证金不予退还。在此情况下招标人可选择下一个中标候选人递补，或重新招标。

29.履约保证金

29.1根据合同约定。

30.签订合同

30.1中标人应在中标通知书发出之日起三十日内（具体时间、地点见中标通知书）与招标人签订合同，否则招标人有权取消其中标资格。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

30.2 采购双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。对任何因双方擅自变更合同引起的问题招标代理机构概不负责，合同风险由双方自行承担。

30.3招标人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投货物的装运方式、交货地点及服务细则等作适当调整的权利。如遇特殊情况，采购方与中标人充分协商后，对中标目录中的个别产品可以作适当调整，但价格不变。不影响中标目录中的其他产品按分项报价表中的单价继续执行。

30.4无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现，采购人均有权决定是否取消该供应商此前评议的结果或是否对该报价予以拒绝，并有权采取相应的补救或纠正措施。一旦该供应商被拒绝或被取消此前评议结果，其现有的位置将被其他供应商依序替代或重新组织采购，相关的一切损失均由该供应商自行承担。

31.质疑、投诉

31.1供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在规定的时间内，提出质疑，逾期不予受理。对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。供应商质疑应当符合下列条件:

(1)必须是参与该质疑政府采购项目活动的（潜在）供应商;

(2)在质疑有效期内提出的质疑;

31.2有以下情形之一的，视为无效质疑：

（1）未按规定时间或规定手续提交质疑的；

（2）质疑内容含糊不清、没有提供详细理由和依据，无法进行核查的；

（3）其他不符合质疑程序和有关规定的。

31.3采购人或代理机构将在收到质疑后七个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并通知质疑人，但答复的内容不涉及商业秘密。

31.4投诉

31.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复，而向相关政府采购监督管理部门进行的书面投诉。供应商的投诉应在质疑答复期满后十五个工作日内提出。

31.4.2投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，相关政府采购监督管理部门将驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

(1)一年内三次以上投诉均查无实据的；

(2)捏造事实、提供虚假投诉材料或提供以非法手段取得的证明材料质疑的；

(3)其他经认定属于虚假、恶意投诉的行为。

31.5提出质疑和投诉的供应商必须遵守法定的方式、程序和时限，不得捏造事实或者提供虚假材料进行恶意质疑和投诉。

31.6供应商质疑和投诉实行实名制，其质疑和投诉应当有具体的质疑和投诉事项及事实根据，并配合采购人、采购代理机构和政府采购监管部门处理质疑和投诉。

31.7本项目以举报形式反映违法违规行为的，必须在成交结果公告结束前一次性提出，公告结束后不予受理。

32.未尽事宜

32.1按《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

33.解释权

33．1本招标文件的最终解释权在招标人 。

## 第六章 采购合同

皖南医学院2021年中央财政设备购置项目（六）采购合同

项目编号：

买  方：XXXXXXXXXXXX                  电话：XXX-XXXXXX

卖  方：XXXXXXXXXXXX                  电话：XXX-XXXXXX

买方通过公开招标方式采购活动，经评标委员会的评审，决定将本项目采购合同授予卖方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，买卖双方协商一致同意按如下条款签订本合同：

一、货物的名称、规格型号、数量和价格（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖公章）

单位：元

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 生产 厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |
| 合同总金额（大写）： 备注：上述产品报价含产品生产、运输送达至买方指定地点并下货、安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金等费用。 |

二、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

（1）文件及答疑、更正公告；

（2）采购文件标准文本中的“合同条款”；

（3）中标或成交公告；

（4）卖方提交的投标文件及书面承诺函；

（5）双方另行签订的补充协议。

三、 合同金额

本合同的总金额为       元(人民币大写：        )。

四、供货期限

卖方应于合同签字生效后开始计算的    日内将货物送到买方指定的地点，由买方进行验收。

货物运输至买方指定地点到货物验收合格前，       负责对货物承担安保义务。

五、验收要求

（一）质量标准

卖方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者；若货物来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准中之较高者。上述标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

（二）验收组织

买方负责组织验收工作，大型或者复杂的政府采购项目，必须邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

（三）验收程序

1、成立验收小组，验收人员应由买方代表和技术专家组成。

2、验收前要编制验收表格。

3、验收时双方要按照验收表格逐项验收。

4、验收方出具验收报告。

5、复杂设备的验收还要包括出厂检验、到货检验、安装和调试、最终验收、培训等伴随服务的验收。

六、付款方式：

七、售后服务

（一）卖方对合同货物的质量保修期为验收证书签署之日起  个月。

（二）卖方在合同货物的质量保修期内，免费为买方提供合同货物的技术指导和维修服务服务的时间是：每周      天      小时（工作时间）。

（三）卖方保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到买方提出的技术服务要求后      小时内予以答复，如买方有要求或必要时，卖方应在接到买方通知后      小时内派员至买方免费维修和提供现场指导。

（四）如卖方在接到买方维修通知后      小时仍不能修复有关货物，卖方应提供与该货物同一型号的备用货物。

（五）如卖方在接到买方提出的技术服务要求或维修通知后      小时内没有响应、拒绝或没有派员到达买方提供技术服务、修理或退换货物，买方有权委托第三方对合同货物进行维修或提供技术服务，因此产生的相关费用由卖方承担。

（六）在合同货物保修期届满后，如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，卖方应在接到买方通知之后      小时内到达现场。

八、履约保证金

本项目履约保证金为           元(人民币大写：       )，收受人为           ，期限为验收合格后     。如卖方未能按期履行合同，买方可从履约保证金中获得经济上的赔偿。

九、违约责任

（一）卖方供货期超过合同约定供货期限。如果卖方由于自身的原因未能按期履行完合同，买方可从履约保证金中获得经济上的赔偿。其标准为按每延期一周收取合同金额的   %，但误期赔偿费总额不得超过履约保证金总额。一周按7天计算，不足7天按一周计算。在此情况下，卖方不得要求买方退还其履约保证金。

（二）卖方供货期内未能交货。卖方在履行合同过程中，如果遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按期履行合同的理由、延误的时间通知买方。买方在收到卖方通知后，有权决定是否延长合同的履行时间或终止合同。如买方终止合同，卖方不得要求买方返还履约保证金；如买方同意延长合同的履行时间，卖方必须在买方规定的时间内提供符合质量标准的产品，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的产品，买方有权终止合同，没收履约保证金，提请政府采购监管部门将卖方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（三）卖方交货不符合合同质量标准，卖方必须重新提供符合质量标准的产品，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的产品，买方有权终止合同，没收履约保证金，提请政府采购监管部门将卖方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（四）卖方将合同转包，提供假冒伪劣产品，擅自变更、中止或者终止合同的，买方有权终止合同，并将提请政府采购监管部门对卖方进行采购金额千分之五的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（五）买方未能按时组织验收，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门给予处分，并予通报。

(六)买方违反合同规定拒绝接收货物的，应当承担由此造成的损失。

（七）验收合格后，买方未能按时提请付款。由财政部门责令限期改正，给予警告。

（八）买方擅自变更、中止或者终止合同，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门给予处分，并予通报。

十、签约地点

本合同在                                    签订。

十一、合同的终止

（一）本合同因下列原因而终止：

1、本合同正常履行完毕；

2、合同双方协议终止本合同的履行；

3、不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

4、符合本合同约定的其他终止合同的条款。

（二）对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

十二、其他

（一）买卖双方必须严格按照采购文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同执行期内，买卖双方均不得随意变更或解除合同。

（二）本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，买卖双方应按有关法律规定及时协商处理。

（三）合同未尽事宜，买卖双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

（四）本合同如发生纠纷，买卖双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向           申请仲裁。②向            人民法院起诉。

本合同一式      份，自买卖双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

买    方：                           卖    方：

单位盖章：                           单位盖章：

法定代表人或委托代理人：             法定代表人或委托代理人：

日    期：                           日    期:

## 第七章 投标文件格式

【正本/副本】

皖南医学院2021年中央财政设备购置项目（六）

项目编号：

投

标

文

件

投标人：

____年____月____日

目  录

一、开标一览表…………………………………………………………………xx页

二、投标函………………………………………………………………………xx页

三、承诺书………………………………………………………………………xx页

四、法人身份证明和授权委托书………………………………………………xx页

五、采购需求偏离（响应）表…………………………………………………xx页

六、投标分项报价表……………………………………………………………xx页

七、资格审查等技术文件………………………………………………………xx页

八、制造商公开发布的印刷资料或技术白皮书或产品检验报告……………xx页

九、供货安装方案 ………………………………………………………………xx页

十、售后服务方案 ………………………………………………………………xx页

十一、投标人认为需要说明的其他内容 ………………………………………xx页

附件一：中小微企业产品声明函……………………………………………xx页

附件二：残疾人福利性单位声明函…………………………………………xx页

评审索引表

| 序号 | 评审内容 | 证明文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 初步评审部分 |
| 1 | （填写评审因素） | （填写详细准确的页码范围） |
| 2 | （填写评审因素） | （填写详细准确的页码范围） |
| 3 | （填写评审因素） | （填写详细准确的页码范围） |
| …… | …… | …… |
| 技术评审部分 |
| 1 | （填写评审内容） | （填写详细准确的页码范围） |
| 2 | （填写评审内容） | （填写详细准确的页码范围） |
| 3 | （填写评审内容） | （填写详细准确的页码范围） |
| …… | …… | …… |

### 一、开标一览表

项目编号：

| 序号 | 项目名称 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标单位 |  |  |
| 2 | 投标总价 | 大写： 小写： |  |
| 3 | 品牌、型号 |  | ▲核心产品 |
| 4 | 供货时间 | □响应招标文件 □不响应招标文件 | 勾选 |
| 5 | 质保期 |  |  |
| 6 | 付款方式 | □响应招标文件 □不响应招标文件 | 勾选 |
| 7 | 优惠条件 |  |  |
| 8 | 备 注 |  |  |

投标单位：                       （盖章）

### 二、投标函

致：                   （采购单位）

1、根据贵单位发布的招标公告和     （项目编号）             号招标文件，我单位决定参加你们组织的“          （项目名称）              ”的招标活动。

2、我方愿意按照采购清单及招标文件规定的各项要求，向招标人提供所需的货物与服务，投标总报价为人民币（大写）                   元（小写：       ）。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后按照招标文件的要求完成项目的交货、安装调试并交付招标人验收；并按招标文件约定支付招标代理服务费。

4、投标有效期为自投标截止时间起120日历天；投标保证金金额为       元人民币。我方承诺遵守招标文件中关于投标保证金的规定。

5、我方为本项目提交的投标文件其中正本1份、副本4份、电子文件1份。

6、我方愿意提供招标人可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7、我方完全理解评标委员会不一定将合同授予最低报价的投标人。

8、我公司就本次招标的设备（整体）的质量保证期为：          （每年按12个月，质量保证期自安装验收合格交付使用之日起算）

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：                          （盖单位公章）

法定代表人或授权委托人：                  （签字或签章）

公司联系电话：

项目负责人联系电话：

日    期：

公司地址：

三、承 诺 书

（采购单位）：

一：我公司郑重承诺以下事项：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二：我公司郑重声明，我公司无以下不良信用记录情形：

（一）公司被人民法院列入失信被执行人；

（二）公司、法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案；

（三）公司被市场监督管理部门列入企业经营异常名录；

（四）公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

（五）公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单（在处罚期限内的）。

投标人               （盖单位公章）

年   月   日

### 四、法人身份证明和授权委托书

投标人名称：

单位性质：

公司地址：

成立时间：       年     月      日

经营期限：      年   月     至    年    月    日

姓名：     性别：       年龄：       职务：        _

系                            （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证复印件（正反面）

投标人名称：                                   （盖单位章）

年        月        日

### 授权委托书(法定代表人投标时不需要此文件)

本人             （姓名）系                             （投 标 人 名 称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、递交、撤回、修改                (项目名称)            项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果我方承担。

委托期限：

委托代理人手机号：

委托代理人电子邮箱：

贵方及贵方授权代表可与我方下列人员联系以进一步了解情况或发送来往文件：

| 联系序号 | 姓名 | 职务 | 手机号码 | 电子邮箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一联系人 |  |  |  |  |
| 第二联系人 |  |  |  |  |

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人:                                    （盖章）

法定代表人：                               （签字或签章）

身份证号码：

委托代理人：                               （签字或签章）

身份证号码：

年      月     日

五、采购需求偏离（响应）表

（投标人可根据本项目实际需要作适当改动）

| 按招标文件规定填写 | 按投标人所投内容填写 |
| --- | --- |
| 序号 | 品名 | 技术规格参数 | 品牌、型号、产地 | 规格技术规格参数 | 偏离 说明 | 证明材料页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |

投标单位：（盖章）

注：1、上表中的产品品名、品牌、型号、技术规格参数须以中文的形式来详细描述；

2、技术规格偏离响应表应与第三章采购需求中的所有内容一一对应响应，

3、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则需在上表偏离说明中注明。投标人应据实填写响应性，不得通篇完全复制粘贴招标文件技术参数。

六、投标分项报价表

| 产品名称 | 品牌、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、表中所列货物为对应本项目需求的全部货物。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。

投标单位名称：                         （盖章）

## 七、有关证明文件

提供符合投标邀请（招标公告）、货物需求一览表及评标办法规定的相关证明文件。

八、所投产品的印刷资料或技术白皮书或检验报告

九、供货安装方案

（格式由投标人自定，但内容应包含对采购人的供货安装要求作出应答的内容）

十、售后服务体系与维保方案

（格式由投标人自定，但内容应包含售后服务方案、售后人员配备、售后服务响应时间、维修保养方案等。）

十一、投标人认为需要说明的其他内容（格式自定）

### 附件一：中小微企业产品声明函（货物）

（非中小微企业产品，不需填写此件，空白打印即可）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号） 的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（企业名称）， 从业人员      人， 营业收入为     万元， 资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（企业名称）， 从业人员      人， 营业收入为     万元， 资产总额为     万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

投标企业名称（盖章）：

日 期：

备注：从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报

包别：第   包                                      人民币：元

| 序号 | 品 名 | 数量 | 单价 | 小计 | 折扣率 | 扣除价格 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 须提供《中小企业声明函》 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | / | / |  | / |  | / | / |

备注：

1、表中所列产品应为满足本采购文件要求的小型、微型企业生产的产品，本项目所投产品必须全部为小微企业制造（产品制造商是小微企业），否则不享受小微企业折扣政策。

2、按约定对排名第一的中标候选供应商提供的《中小企业声明函》，随评审结果一并公示。

3、对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。

示例：某企业报价为400元，其中投标产品A、B分别为小型企业和微型企业生产的产品，则上表填写如下：

| 序号 | 品 名 | 数量 | 单价 | 小计 | 折扣率 | 扣除价格 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 1 | 100 | 100 | 6% | 6 | 某小型企业 | 《中小企业声明函》 |
| 2 | B | 2 | 100 | 200 | 6% | 12 | 某微型企业 |  |
| 合计 | / | / |  | / | 18 | / | / |

供应商报价为400元，评审价格为400-18=382元。

投标单位公章：

日      期：

### 附件二：残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位投标，不需填写此件，空白打印即可）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为□符合□不符合（对应勾选）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加本项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他□符合□不符合（对应勾选）残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。详见附表1

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位盖章：

日      期：

附表1

| 序号 | 品 名 | 数量 | 单价 | 小计 | 折扣率 | 扣除价格 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | / | / |  | / |  | / | / |
| 本公司招标文件中所提供的以上部分产品为残疾人福利性单位生产的产品，如有虚假，我公司承担由此产生的一切后果。 |

备注：

1、表中所列产品应为投标供应商满足招标文件要求的残疾人福利性单位生产的产品；

2、如招标文件《投标供应商须知前附表》有约定的，将按约定对排名第一的中标候选供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》，随成交结果一并公告；

3、投标供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任；

### 4、投标供应商为残疾人福利性单位且所投产品为残疾人福利性单位生产的产品，则对该产品的价格给予6%的扣除。

# Text boxes

法定代表人身份证复印件反面

法定代表人身份证复印件正面

被授权人身份证复印件正面

被授权人身份证复印件反面